Государственный комитет Российской Федерации

по статистике

(Госкомстат России)

УТВЕРЖДЕНО

постановление Госкомстата

России по согласованию

с Минтопэнерго России

от   11.06.99   № 39

# Инструкция

по заполнению формы федерального

государственного статистического наблюдения

за строительством скважин на нефть и газ

(форма № 1-ТЭК (бур).

1. Статистическую информацию по строительству скважин на нефть  и газ  по форме № 1-ТЭК (бур) представляют организации, ведущие бурение скважин на эти углеводороды.  Данные представляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.

2. Отчет, представляемый организацией по форме № 1-ТЭК (бур), подписывается  ее руководителем,  который несет персональную ответственность за достоверность представляемых сведений.

3. Организации,  для которых буровые работы ведутся силами других органи-заций, представляют отчеты по форме № 1-ТЭК (бур) только по объему работ,  выполненному собственными силами.

Организации, ведущие буровые работы для других организаций, представляют следующие отчеты по форме № 1 ТЭК (бур):

сводный по всему объему работ,  выполненному  собственными силами;

по объему буровых работ,  выполненному для своей организации;

отдельно по объему буровых работ, выполненному для каждой другой

организации.

Отчеты по форме № 1-ТЭК (бур) представляются раздельно по  глубокому разведочному и эксплуатационному бурению.

К глубокому разведочному бурению на нефть и природный  газ  относится бурение опорных, параметрических, поисковых и разведочных скважин с целью региональных исследований,  поисков и разведки нефтяных  и газовых месторождений, независимо от источников финансирования.

К эксплуатационному бурению относится: бурение скважин для  непосредственной добычи из них нефти,  газа и газового конденсата;  бурение нагнетательных,  оценочных, наблюдательных (контрольных, пьезометрических и  др.)  скважин;  бурение специальных поглощающих скважин (для сброса промысловых вод) и водозаборных скважин (для добычи воды, идущей на цели поддержания пластового давления).

В объем эксплуатационного бурения не включается бурение поглощающих скважин, предназначенных для сброса отработанной промысловой жидкости в процессе  разбурения  месторождений,  а  также  артезианские скважины для целей бурения.

Если скважина переведена из одной цели бурения  в  другую,  весь пройденный за отчетный год метраж, затраченное время и все другие технико-экономические показатели следует учитывать по конечной цели бурения.  При этом по переходящим скважинам, начатым строительством в предыдущие годы, но законченным бурением или строительством в  отчетном году, показатели с начала строительства или бурения целиком приводятся по конечной цели бурения.

Раздел 1.  Общие  показатели работы по бурению за отчетный  год

4. Показатели  этого  раздела характеризуют объем бурения по всем способам,  с выделением в том числе данных по  бурению  электробурами, турбинным и роторным способами,  винтовыми двигателями.

Из общего объема эксплуатационного бурения  выделяется  проходка по нагнетательным скважинам.

5. В показатели на природный газ следует включать  данные  только по тем скважинам, которые в плане бурения были предусмотрены как бурение на газ или газовый конденсат,  независимо от фактических результатов испытания и дальнейшего их использования.

В тех случаях,  когда в соответствии с планом в объем бурения  на нефть и газ включается бурение скважин на подземное хранение газа и на термальную воду, в отчете следует показывать соответствующие данные по дополнительным  строкам "на подземное хранение газа" и "на термальную воду".

6. Объем проходки за отчетный год определяется как суммарный  метраж фактической проходки,  полученной за отчетный год по законченным и находящимся в бурении скважин.

Проходку скважин на суше и на море следует измерять от поверхности стола ротора.

По многозабойным скважинам общая проходка определяется  как  суммарная протяженность всех стволов. При этом проходка по основному вертикальному стволу определяется в обычном порядке - от поверхности  стола ротора до забоя. Проходка по всем последующим - не от поверхности стола ротора,  а от места забуривания каждого дополнительного ствола до  его забоя.

Проходка вторым стволом определяется как разность между  глубиной оставленного забоя и глубиной зарезки нового ствола.

В выполненный объем проходки не включается:

бурение вторым стволом для исправления допущенного брака,  ликвидации осложнений  и  аварий;

бурение разгрузочных  (прицельных)  скважин,  предназначенных для ликвидации грифонов,  открытых фонтанов, пожаров.

7. Если  для бурения скважины одновременно применяются и турбобур,  и ротор (турбинно-роторное бурение), то все показатели такого бурения следует относить к турбинному способу.

8. Станко-месяцы бурения приводятся в отчете  с  одним  десятичным знаком.

Фактические станко-месяцы бурения определяются делением всего календарного  времени бурения на 720,  где 720 является условно принятым числом календарных часов в месяце и служит для сопоставимости  скоростей бурения по месяцам, имеющим различное число дней.

9. При определении станко-месяцев  по  способам  бурения  следует иметь в виду, что в случаях, когда отдельные интервалы в скважине поочередно бурятся роторным и турбинным способами, время простоев, не зависящих от способа бурения (отсутствие буровой бригады, обсадных труб, неблагоприятные погодные условия и др.), следует отнести к тому способу бурения, которым будет продолжено бурение после окончания простоев.

10. Скорость бурения  определяется  делением  проходки  на  число станко-месяцев бурения и результаты приводятся в соответствующих строках отчета в целых числах.

11. В объем проходки по нагнетательным скважинам включаются только те скважины, которые в плане бурения были предусмотрены как нагнетательные, независимо от результатов испытания и дальнейшего использования скважин.

Раздел 2.  Буровые бригады

12. Среднедействующее число буровых бригад определяется по данным отделов организации труда  как  среднесписочное  число  буровых бригад, работающих в течение отчетного года на всех работах, связанных со строительством скважин.

Среднесписочное число  буровых бригад за отчетный период исчисляется суммированием фактического числа бригад за каждый месяц и делением  полученной суммы на 12 мес.  и показывается в отчете с одним десятичным знаком.

Если бригада была сформирована или расформирована в течение месяца, то за данный месяц берется не целиком одна бригада, а соответствующая ее часть, в зависимости от проработанного времени. Например, бригада расформирована 7 октября,  за  октябрь  берется  0,2  бригады  (6 дней:31 день).

13. Определение среднедействующего числа буровых бригад по  целям бурения в тех случаях,  когда бригады заняты поочередно на эксплуатационных и разведочных скважинах, производится исходя из фактически отработанного  ими времени на вышкостроении,  монтаже,  подготовительных работах, бурении, испытании, демонтаже и других работах по строительству скважин каждой цели бурения.  Время "окон" и выполнения работ, не связанных со строительством скважин,  распределяется по целям  бурения пропорционально суммарному времени, фактически отработанному бригадами на строительстве скважин каждой цели бурения.

Раздел 3.  Баланс  времени  бурения  по  всем скважинам,

включая законченные бурением в отчетном году

14. Показатели этого раздела характеризуют затраты времени на бурение скважин за отчетный год по видам работ и приводятся в  часах,  в целых числах.

15. Баланс времени бурения приводится по всем скважинам,  находящимся в отчетном году в бурении,  независимо от их состояния на начало и конец отчетного года, включая законченные в этом периоде.

16. Календарное время  бурения по каждой скважине,  включая технически неудачные скважины,  учитывается с начала бурения по его окончание, из расчета 24 ч. в сутки.

17. В баланс времени бурения не включается:

время нахождения  скважин в консервации,  оформленной в установленном

порядке (с даты подписания акта на консервацию);

время, затраченное  на  вышкомонтажные работы;

время подготовительных работ к бурению;

время, связанное с бурением и установкой шурфа;

время испытания (опробования) скважин в процессе бурения;

время испытания скважин после окончания бурения.

18. По скважинам,  находящимся в консервации в процессе  бурения, учет  календарного  времени  бурения  возобновляется  или после вывода скважины из консервации,  или по истечения утвержденного срока консервации.  Если работы по реконсервации скважины проводятся после истечения утвержденного срока консервации и на их выполнение срок  консервации  не продлен,  то это время включается в непроизводительные затраты времени в графу "простои".

19. Время,  затраченное на проходку второго ствола (перебурение ствола) и на бурение разгрузочных (прицельных) скважин для  ликвидации грифонов,  фонтанов  и  пожаров,  включается в итог всего календарного времени и, в зависимости от причин в итог времени,  затраченного на работы: по ликвидации осложнений, по ликвидации аварий или по ликвидации брака.  Простои,  имевшие место в процессе бурения второго ствола  или разгрузочных (прицельных) скважин, учитываются в графе "простои".

Ремонтные работы, имевшие место в процессе бурения второго ствола или разгрузочных (прицельных) скважин,  в зависимости от причин учитываются: при осложнении - в ремонтных работах, при авариях или браке - соответственно в работах по ликвидации аварий или брака.

20. Все календарное время бурения должно быть полностью расшифровано по видам работ и простоев в соответствующих графах раздела.

21. Время,  затраченное на работы по  проходке  основного  ствола скважин,  включает время механического бурения (долбления) скважины, время спуско-подъемных операций при нормальном ходе бурения, наращивания колонны бурильных труб, время призабойной расширки в процессе нормального хода бурения и время расширки с меньшего на  большой  диаметр скважины.

22. В итоге времени долбления показывается время,  затраченное на работу  долота по углублению скважины (долбление). Затраты времени на наращивание инструмента в итог времени долбления не включаются.

Время долбления должно быть равно времени,  затраченному на долбление по всем типам долот,  показанному в разделе  "Показатели  работы долот за период с начала года".

23. В итоге времени спуска  и  подъема  инструмента  показывается время,  затраченное на спуско-подъемные операции и наращивание колонны бурильных труб при дальнейшем углублении  основного  ствола  скважины. Время,  затраченное на частичную проработку ствола скважины (при последующем ее углублении тем же  долотом)  и  холостые  рейсы  инструмента из-за  неполадок  с  забойными  двигателями и токоподводом,  в итог не включается, а приводится в графе "вспомогательные работы".

Сумма граф 3 и 4 может быть меньше графы 2 за счет времени,  затраченного на расширение ствола скважин.

24. Из  времени  спуска  и  подъема инструмента выделяется время, затраченное на наращивание инструмента при углублении основного ствола скважины.

Началом работ по наращиванию инструмента следует  считать  подъем ведущей  трубы из скважины, окончанием - пуск насосов и ожидание выхода промывочной жидкости.

25. В итоге времени крепления скважин показывается время,  затраченное на все виды основных и вспомогательных работ, связанных с креплением скважин,  за исключением повторных заливок из-за неудачного цементажа, забойных заливок и работ по креплению, связанных с ликвидацией осложнений, аварий или брака.

К работам по креплению относятся:

проработка, промывка и шаблонирование ствола скважины перед спуском обсадных колонн;

подготовительные работы  перед  спуском обсадных колонн (укладка, замер, опрессовка, шаблонирование труб, подготовка бурового оборудования и др.);

спуск колонны обсадных труб;

проверка забоя скважины после спуска  колонны;

подготовительные работы к цементированию колонны, цементирование, ожидание затвердения цемента (ОЗЦ), заключительные работы после цементирования (за исключением повторной заливки  из-за  неудачного цементирования,   которая должна включаться,  соответственно,  в работы по ликвидации аварий, осложнений или брака);

подготовительные работы для разбуривания цементного стакана в колонне и разбуривание цементного стакана;

все работы, связанные с оборудованием устья эксплуатационных и промежуточных колонн (кроме  установки  противовыбросового  оборудования);

подготовительные работы к опрессовке колонны на  герметичность  и  испытание  колонны  на герметичность;

установка цементного  моста  для  создания  искусственного  забоя скважины перед спуском колонны;

разбуривание металла (грата) после спуска  стыкосварных  обсадных   колонн;

в случае спуска "хвостовика":

подвеска его и гермитизация головы "хвостовика";

свинчивание и отвинчивание левого переводника;

спуск-подъем бурильных труб;

разборка и выброс левого переводника и др.;

прочие работы по креплению.

Ремонтные работы и простои,  имевшие  место  в  период  крепления скважин,  в графу "крепление" не включаются, а показываются соответственно в графах "ремонтные работы" или "простои".

26. В итоге времени вспомогательных работ показывается время, затраченное на вспомогательные работы только в процессе нормального  хода бурения.

К вспомогательным работам относятся:

все виды  промыслово-геофизических  работ  и  измерение  кривизны скважины, проводимые в процессе бурения; ориентирование инструмента при бурении наклонно направленных скважин;

подготовительно-заключительные работы к смене,  сборке и разборке   бурового инструмента; смена бурового инструмента, долота, сборка его и разборка,  опрессовка и дефектоскопия; смена, опробование и расхаживание забойных двигателей, выброс бурильных труб на мостки;

смена и перетяжка талевых канатов,  переоснастка талевой системы, смена тормозных колодок,  машинных ключей; приготовление, смена, химическая обработка и утяжеление бурового раствора;

оборудование устья скважины противовыбросовым оборудованием и проверка его в процессе бурения;

промывка и проработка скважины в процессе бурения (но не в процессе борьбы с осложнениями и не при аварийных работах);

спуско-подъемные операции при проработке и расширении ствола, связанные с выполнением в скважине исследований и вспомогательных  работ, предусмотренных техническим проектом (при каротаже, длительном ремонте и т.п.);

холостой рейс  инструмента  из-за  неполадок с забойным двигателем или токоподводом;

прочие вспомогательные работы, связанные с бурением: чистка желобов и емкостей, долив скважины; спуск и подъем  грунтоноски;

подготовительно-заключительные  работы  перед и после спуска и подъема инструмента, отогрев пневмосистемы и др.

Примечание. Если  отделочные вспомогательные работы - приготовление и смена промывочной жидкости,  чистка желобов и емкостей и т.д. - производятся  без  специальной  остановки  бурения  или в ходе других работ (крепление скважин,  ремонтные работы),  т.е. совмещаются, то время их производства во вспомогательные работы не включается.

Ремонтные работы и простои,  имевшие место  в  период  проведения вспомогательных работ, в графу "вспомогательные работы" не включаются, а показываются соответственно в графах "ремонтные работы"  или  "простои".

27. В итоге времени ремонтных работ показывается время, затраченное  на все виды ремонтных работ как в процессе нормального хода бурения, так и в процессе ликвидации осложнений.

К ремонтным работам относятся:

ремонт наземных сооружений (вышки, привышечных сооружений: люльки верхового,  шланговых площадок,  маршевых лестниц, пальцев, пола буровой, ограждений буровой и т.д.);

ремонт и смена оборудования, цепей, ремней, поршней, клапанов, а также другого оборудования и инструмента, не учтенного в п. 26;

разборка, сборка оборудования для ремонта:  превентеров, дизелей, насосов и т.д.;  снятие и установка щитов, ограждений при ремонте оборудования;

сварочные работы,  поиски порывов изоляции при  электробурении  с подъемом  инструмента.

Ремонтные работы, имевшие место в период проведения работ по ликвидации  аварий и брака,  в графу "ремонтные работы" не включаются,  а показываются соответственно в работах по ликвидации аварий или брака.

Простои, имевшие  место  в  период проведения ремонтных работ,  в графу "ремонтные работы" не включаются,  а показываются в графе "простои".

28. В итоге времени работ  по  ликвидации  осложнений,  вызванных сложными  геологическими условиями,  при соблюдении требований проекта на строительство скважин,  геологического наряда,  действующих правил, инструкций  и режимно-технологических документов,  показывается время затраченное:

на ликвидацию осложнений, вызванных частичным или полным поглощением бурового раствора;

ликвидацию обвалов;

ликвидацию нефтегазоводопроявлений;

ликвидацию кривизны и желобообразования;

ликвидацию осложнений, вызванных оползнями, наводнениями, ливнями и другими стихийными бедствиями;

ликвидацию осложнений, возникших при креплении скважин.

К работам по ликвидации осложнений относятся:

работы по приготовлению, утяжелению и химобработке раствора, переход с воды на глинистый раствор, выкачивание воды из приема, набор воды;

расширка, промывка и проработка скважины в  зонах  обваливающихся пород, спуско-подъемные операции при проработке в зонах обваливающихся пород, расхаживание инструмента при его затяжках;

электрометрические и другие работы,  связанные с определением параметров осложненных интервалов (замер уровня,  определение зоны ухода и др.);

подготовительные работы к заливке зон осложнений; заливка зон осложнений,  спуск промежуточной колонны для ликвидации осложнений,  заливка колонны,  ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ), нащупывание цементного стакана,  разбуривание цементного стакана,  промывка скважины после разбуривания цемента, очистка желобов и промывочных амбаров (чанов), смена непригодного бурового раствора после ликвидации осложнений или перед повторным каротажем, ввод в скважину инертных материалов;

все работы  по  перебуриванию  скважины,  зарезке и бурению новым стволом до прежнего забоя;

заливка,  заделка шурфа, забутовка, заливка устья в случае размыва или обвала;

задавка скважины в связи с  проявлением;

ликвидация последствий осложнений: промывка, проработка скважины, выравнивание и смена раствора,  смена выведенного из строя, вследствие осложнения, оборудования и инструмента (пришедших в негодность бурильных труб и др.);

бурение разгрузочных  (прицельных) скважин,  вызванное осложнением.

Ремонтные работы и простои,  имевшие место при производстве вышеперечисленных работ,  во время работ по ликвидации осложнений, вызванных сложными геологическими условиями,  не включаются,  а показываются соответственно в графах "Ремонтные работы" или "простои".

29. В итоге времени работ по ликвидации аварий в бурении показывается время затраченное:

на работы по определению места прихвата, положения инструмента на забое (включая электрометрические работы),  подбор ловильного  инструмента, сборку и разборку ловильного инструмента;

спуско-подъемные работы,  сборка ловильного  инструмента,  работы ловильным инструментом, разбуривание металла, оставленного на забое;

работы по извлечению оборванного каната для подъема съемной грунтоноски, извлечение заклиненной грунтоноски;

расхаживание прихваченного инструмента, водяные, кислотные и нефтяные ванны,  торпедирование инструмента;

забойные заливки;

все работы  по  перебуриванию  скважины,  зарезке и бурению новым стволом до прежнего забоя;

ликвидацию последствий аварий: промывка, проработка скважины, выравнивание и смена раствора,  смена выведенного из  строя,  вследствие аварий,  оборудования  и инструмента (пришедших в негодность бурильных труб и др.);

бурение разгрузочных (прицельных) скважин,  вызванное происшедшей аварией;

ремонтные работы, имевшие место в период ликвидации аварий;

прочие работы.

Простои, имевшие место в период ликвидации аварий,  во время ликвидации аварий не включаются,  а показываются соответственно  в  графе "простои".

30. В итоге времени работ по ликвидации брака показывается время, затраченное на устранение последствий, вызванных нарушением технологического режима по вине буровой бригады или по другим причинам:

работы по ликвидации неудачных заливок обсадных колонн и устранению их негерметичности;

работы по  исправлению  кривизны ствола скважины:  зарезка нового ствола, бурение новым стволом до глубины основного ствола;

бурение разгрузочных  (прицельных) скважин,  вызванное допущенным браком в работе;

ремонтные работы, имевшие место в период ликвидации брака;

прочие работы.

Простои, имевшие место в период ликвидации брака, во время ликвидации брака не включаются, а показываются в графе "простои".

31. В итог простоев включаются все часы простоев из-за недостатков в организации производства (отсутствие труб, цемента, инструмента, оборудования и т.д.) и по другим причинам (бездорожье, стихийное бедствие и т.д.),  имевшие место как в период бурения и крепления скважин, так и в период проведения вспомогательных и ремонтных работ,  работ по ликвидации осложнений, аварий и брака.

Раздел  4. Расшифровка простоев за отчетный год

32. При расшифровке простоев следует точно указать истинную  причину простоя.  Например:

буровая простаивает из-за отсутствия обсадных труб. Если обсадные трубы  имеются  на базе,  но не могут быть подвезены из-за бездорожья, простои необходимо показывать по строке "по метеорологическим  условиям,  из-за бездорожья и отогрева оборудования",  а не из-за отсутствия  обсадных труб;

буровая простаивает из-за отсутствия обсадных труб. Если на период ее простоя бригада переводится на другую скважину, то время простоя учитывается следующим образом:  простой до доставки труб на буровую - по строке из-за отсутствия "обсадных труб",  дальнейший простой - по строке из-за отсутствия "рабочей силы".

33. По строке из-за отсутствия "рабочей силы" показываются  простои  как  из-за неукомплектованности бригады (вахты),  так и из-за отсутствия бригады на буровой,  кроме случаев отсутствия буровой бригады на буровых, находящихся в ожидании работ по ликвидации аварий или брака (это время включается в строку "ожидание работ по ликвидации аварий и брака").

34. По строке "ожидание работ по ликвидации аварий и брака"  показываются  простои  в ожидании работ по ликвидации аварий независимо от того когда произошла авария или брак (в отчетном году или в предыдущие),  а также независимо от того, снят станок или нет, находится бригада на буровой или отсутствует на ней.

Раздел 5.  Расшифровка вспомогательных работ за  отчетный год

35. Порядок учета вспомогательных работ изложен в п. 26 настоящей  Инструкции.

36. К  промыслово-геофизическим работам следует относить все виды промыслово-геофизических работ (каротаж,  инклинометрические измерения и т.д.), проводимые в процессе бурения, включая подготовительно-заключительные работы и спуско-подъемные операции,  связанные с проведением  этих работ.

37. По строке "промывка скважин в процессе бурения"  показывается промывка только в процессе нормального хода бурения,  включая подготовительно-заключительные работы, связанные с промывкой скважин.

Промывка скважин в процессе борьбы с осложнениями,  при аварийных работах и при ликвидации брака в "промывку скважин в процессе бурения" не включается.

38. По строке "проработка скважин в процессе бурения" показывается проработка только в процессе нормального хода бурения, включая подготовительно-заключительные работы и спуско-подъемные  операции,  связанные с проработкой скважин.

Проработка скважин в процессе борьбы с осложнениями,  при аварийных работах и при ликвидации брака в эту строку не включается.

39. По строке "приготовление, смена, обработка бурового раствора" показываются все работы,  связанные с приготовлением, сменой, химической обработкой и утяжелением бурового раствора.

40. По строке "смена, сборка и разборка бурового инструмента" показывается смена бурового инструмента,  сборка его и разборка,  опрессовка и дефектоскопия, смена, опробование и расхаживание забойных двигателей, выброс бурильных труб на мостки, включая подготовительно-заключительные работы, связанные со сменой, сборкой и разраборкой бурового инструмента.

Раздел 6. Аварии, происшедшие в бурении за отчетный год

41. В разделе приводятся показатели,  характеризующие аварийность в бурении.

Аварии, происшедшие при вышкомонтажных  работах,  при  подготовительных работах к бурению,  при испытании скважин в процессе бурения и после бурения,  а также брак, допущенный при бурении скважин, в данный раздел не включаются.

Распределение аварий и потерянного из-за  них  времени  по  видам должно производиться в соответствии с актами,  составленными на каждую аварию.

В число аварий,  происшедших в отчетном году, включаются все происшедшие в отчетном году аварии, независимо от них продолжительности и от того, когда они ликвидированы.

В число ликвидированных аварий включаются все аварии,  ликвидированные в отчетном году, независимо от того, когда они произошли (в отчетном году или в предыдущие годы).

Если из-за тяжелой аварии ликвидируется скважина, то такая авария как ликвидированная не показывается.  В этом случае в примечании к отчету  следует  указать  число скважин,  ликвидированных из-за аварий, происшедших при бурении.

В число часов,  потерянных из-за аварий, включается все календарное время, потерянное в отчетном году из-за всех аварий, как происшедших в отчетном году, так и и перешедших с прошлых лет.

Во время,  потерянное из-за аварий,  включается время, затраченное на работы по ликвидации аварий, и время простоев, имевших место в период ликвидации аварий, т.е. все время с момента возникновения аварии до ее ликвидации.

Если из-за тяжелой аварий ликвидируется скважина,  то в число  часов,  потерянных из-за аварий,  включается время до принятия решения о прекращении аварийных работ и ликвидации скважины.

В число часов, потерянных из-за аварий, ликвидированных в отчетном году,  включается все календарное время, потерянное из-за этих аварий с даты возникновения аварии до полной ее ликвидации.  Если из-за тяжелой аварии ликвидируется скважина, то время, потерянное из-за этой аварии, не включается в графу 4, так как авария не ликвидирована, хотя скважина и ликвидируется.  Такой порядок учета позволяет определить реальную тяжесть аварий по времени (гр. 4:гр. 2).

Раздел 7.  Показатели  работы  долот за период с начала года

42. Показатели  этого раздела характеризуют объемы бурения по углублению основного ствола скважины различными типами долот и их производительность.

43. По строке "долота-всего" включаются только те типы долот  (шарошечные,  алмазные, колонковые и пр.), которые использовались для углубления основного ствола скважин.

В эту строку не включаются показатели работы долот:

при проходке вторым стволом;

бурении разгрузочных (прицельных) скважин;

расширении ствола скважины с меньшего диаметра на больший;

бурении зумпфа,  холостых рейсах и других работах, не связанных с бурением основного ствола.

В тех случаях,  когда производится расширение зумпфа с целью продолжения бурения скважины основным диаметром,  все  показатели  работы долот при расширении зумпфа учитываются в данном разделе.

44. В "количество долот" включаются новые и бывшие в  употреблении долота  тогда,  когда  они  будут  либо полностью отработаны на данной скважине,  либо переданы на склад для дальнейшего их использования  на других буровых.

По долотам многократного использования (алмазные долота сплошного бурения  и бурголовки,  долота ИСМ "Славутич"и т.п.) и по другим типам долот в случаях их неоднократного  использования  в  количество  долот включается  расход долот независимо от числа рейсов (долблений), сделанных этими долотами.

При реактивно-турбинном бурении (РТБ) учитывается также количество использованных долот.

44а. Под долблением понимается один производительный рейс бурового инструмента, давший проходку по углублению основного ствола скважины.

В количество долблений по всем видам долот однократного и многократного использования включается не расход долот,  а  число  долблений (рейсов),  независимо  от причин подъема инструмента - для смены долота, для изменения компоновки низа бурильной колонны,  для  осмотра  долота или других причин.

Алмазные долота сплошного бурения и бурголовки,  а  также  долота ИСМ "Славутич",  как правило, используются многократно, т.е. одним долотом делается 3-5 и более долблений (рейсов).  Возможны случаи  неоднократного использования и других типов долот.  Во всех этих случаях в отчете показывается число рейсов.

При реактивно-турбинном  бурении  (РТБ) каждый рейс по углублению основного ствола скважины учитывается как одно  долбление,  независимо от числа использованных долот.

45. Общая проходка,  приведенная в графе 2,  должна равняться проходке,  приведенной в разделе 1. "Общие показатели работы по бурению за отчетный год" по строке 001 в графе 1 (при отсутствии  бездолотного бурения).

46. Время, затраченное на долбление и приведенное в графе 4, должно равняться  времени долбления,  приведенного в графе 3 раздела 3. "Баланс времени бурения по всем скважинам, включая законченные бурением в отчетном году".

Раздел 8. Фонд скважин на конец отчетного года

47. Показатели  этого  раздела характеризуют состояние скважин на конец отчетного периода по этапам  их  строительства.

48. Общее число скважин,  находящихся на балансе организаций, занимающихся бурением на конец отчетного периода, должно быть равно числу скважин, находящихся в вышкостроении и монтаже, в ожидании бурения, в бурении,  в испытании, в консервации, в ожидании ликвидации, а также скважин, ожидающих передачи нефтегазодобывающим организациям.

49. К скважинам,  находящимся в вышкостроении и  монтаже  бурового оборудования, относятся все скважины, на которых к концу отчетного года фактически начаты вышкомонтажные работы (что оформлено соответствующим актом), включая скважины, находящиеся в ремонте или простое в период проведения вышкомонтажных работ. Включаются также скважины, подлежащие консервации в состоянии вышкостроения, по которым на конец отчетного года акты о консервации еще не утверждены.

50. К  скважинам,  находящимся в ожидании бурения,  относятся все скважины,  законченные вышкостроением и монтажом оборудования, которые на конец отчетного года находятся в ожидании бурения,  включая скважины, на которых проводятся подготовительные работы к бурению. Включаются также скважины,  подлежащие консервации после окончания вышкостроения и монтажа,  на которые на конец отчетного периода акты о консервации еще не утверждены.

51. К скважинам,  находящимся в бурении, относятся все начатые бурением  скважины,  в которых на конец отчетного года проводятся работы по бурению и креплению, вспомогательные работы в процессе бурения, работы  по  ликвидации  осложнений,  аварий или брака в период бурения и крепления скважин,  ремонтные работы,  а также скважины, находящиеся в простое в период вышеперечисленных работ, и скважины, в которых проводится испытание (опробование) объектов в процессе бурения  по  системе "сверху-вниз" или "снизу-вверх" (т.е.  после достижения проектной глубины).  Включаются также скважины,  подлежащие консервации в состоянии бурения, на которые на конец отчетного года, акты о консервации еще не утверждены.

52. К  скважинам,  находящимся  в испытании,  относятся только те скважины, которые уже закончены бурением и в которых на конец отчетного  года  проводятся  основные или вспомогательные работы по испытанию (опробованию) объектов в колонне, ремонтные работы, работы по ликвидации осложнений, аварий или брака, происшедших в период испытания скважин, а также скважины, находящиеся во временном простое в период вышеперечисленных работ или в ожидании испытания (от конца бурения до перфорации 1-го объекта). Включаются также скважины, подлежащие консервации  в состоянии испытания,  на которые на конец отчетного года акты о консервации еще не утверждены.

Если демонтаж  буровой установки производится до начала испытания первого объекта или между испытанием первого и  последующих  объектов, то скважина в это время показыется по строке "в испытании".

53. К скважинам,  находящимся в работах по  испытанию,  относятся все  законченные бурением скважины,  в которых на конец отчетного года начаты работы по испытанию: основные и вспомогательные работы по испытанию  (опробованию) объектов в колонне,  ремонтные работы,  работы по ликвидации осложнений,  аварий или брака, происшедших в период испытания скважин.

54. К скважинам, находящимся в консервации, относятся те незаконченные  строительством  скважины,  на  которые на конец отчетного года оформлены акты о консервации в соответствии с действующим положением о консервации.  Скважины,  на  которые к концу отчетного года акты обоих консервации еще не утверждены,  сюда не включаются,  а показываются по тому виду состояния, в каком они находились до начала оформления документов (в вышкостроении и монтаже,  в ожидании бурения,  в бурении, в испытании).

55. К скважинам,  находящимся в  ожидании  ликвидации,  относятся скважины, на которые к концу отчетного года документы об их ликвидации еще не утверждены,  но уже направлены в  вышестоящую  организацию  для оформления.

56. К скважинам, ожидающим передачи нефтегазодобывающим организациям,  относятся все скважины,  полностью законченные строительством и ожидающие на конец отчетного года передачи нефтегазодобывающим организациям  как  на разрабатываемых площадях,  так и на площадях,  еще не сданных в эксплуатацию.  Момент окончания скважин строительством определяется в соответствии с пп. 65-69 настоящей инструкции.

57. Сюда включаются также скважины, законченные строительством, не переданные  нефтегазодобывающим организациям,  на которые на конец отчетного года оформлены акты о консервации в соответствии с действующим Положением о консервации.

Законченные строительством скважины, ожидающие ликвидации, в число  скважин,  ожидающих передачи,  не включаются.  Они учитываются по строке "в ожидании ликвидации".

Раздел 9. Движение скважин за отчетный год

58. Показатели этого раздела характеризуют движение скважин в отчетном  году  по различным этапам их строительства.

59. Началом вышкостроения является дата фактического начала  вышкомонтажных работ на данной скважине-точке,  оформленная соответствующим актом.  Началом вышкостроения при бурении в море (шельфовых зонах) и использовании полупогруженных буровых установок,  плавучих установок или буровых судов является дата окончания работ по  установке  опорных колонн  (заякоривание)  на точке бурения и забивке шахтового направления.

60. К начатым вышкостроением относятся все скважины,  начатые вышко-строением в отчетном году.

При кустовом  бурении начатыми вышкостроением следует считать  скважины куста по мере монтажа буровой установки или передвижки ее для бурения каждой следующей скважины куста.

При бурении многозабойной скважины начатой вышкостроением следует считать одну скважину, независимо от числа ее дополнительных стволов.

При углублении скважины,  ранее законченной строительством, скважина считается начатой вышкостроением только в том случае, если монтируется новая буровая установка.

При использовании  для  бурения новой скважины части ствола ранее пробуренной скважины  новая скважина считается начатой вышкостроением только в том случае, если монтируется новая буровая установка.

61. Окончанием вышкостроения является дата окончания  всех  работ по строительству вышки и монтажа оборудования на данной скважине-точке, оформленная соответствующим актом.

62. К  законченным вышкостроением относятся все скважины,  законченные вышкостроением и монтажом в отчетном году,  независимо от  года начала их строительства.

При кустовом бурении законченными вышкостроением и монтажом  оборудования следует считать все скважины куста по мере окончания монтажа буровой установки или передвижки ее для бурения каждой скважины куста. При  бурении многозабойных скважин законченной вышкостроением и монтажом оборудования следует считать одну скважину, независимо от числа ее дополнительных стволов.

При углублении ранее законченной строительством скважины или  использовании  для бурения новой скважины части ствола ранее пробуренной скважины они учитываются как законченные вышкостроением только  в  том случае, если монтировалась новая буровая установка.

63. Началом бурения является момент первого спуска долота для бурения.

К начатым бурением относятся все скважины, начатые бурением в отчетном  году,  независимо от их состояния на конец отчетного года (окончены бурением, законсервированы или прекращены бурением по техническим  причинам).

При использовании для бурения новой скважины части  ствола  ранее пробуренной скважины, новая скважина учитывается как начатая бурением.

64. Окончанием бурения скважин считается:

при спуске  эксплуатационной  колонны - момент  окончания  работ по выбросу инструмента на мостки после промывки скважины и испытания  колонны на герметичность, подтвержденный актом;

в случае когда эксплуатационная колонна не спускалась:

для скважин, в которых объекты опробовались в процессе бурения по системе "сверху-вниз" или по системе "снизу-вверх" (т.е.  после достижения  проектной глубины) и по результатам принято решение не спускать эксплуатационную колонну, дата принятия этого решения, оформленная актом;

для скважин,  которые не испытывались в процессе бурения и по результатам  заключительных  геофизических  исследований (заключительный каротаж) принято решение  не  спускать  эксплуатационную  колонну, - дата принятия этого решения, оформленного актом.

К скважинам, законченным бурением, относятся все скважины, законченные бурением в отчетном году, независимо от времени начала их бурения - в отчетном году или в предыдущие годы.

В число законченных бурением скважин не включаются:

скважины, прекращенные бурением по техническим причинам;

скважины, ликвидированные  в соответствии с инструкцией о порядке ликвидации нефтяных и газовых скважин и оборудования их устьев и  стволов,  утвержденной  постановлением  Госгортехнадзора  Росси 19 августа 1994 года № 51.

В отдельных случаях,  когда скважины, ликвидированные в соответствии с выше указанной инструкцией, достигли проектной глубины или проектного  горизонта и по результатам бурения которых могут быть сделаны определенные выводы для бурения близлежащих  скважин,  при  разрешении вышестоящей организации  они могут быть включены в число скважин, законченных бурением.

65. Окончанием строительства скважин является:

в эксплуатационном бурении:

при строительстве  скважин  на нефть и газ - выполнение всех работ по испытанию скважин на приток нефти и газа,  предусмотренных проектом и включенных в согласованный с заказчиком план работ по испытанию, что подтверждается актом на окончание испытания скважины;

при бурении скважин на вновь вводимых в разработку газовых,  газоконденсатных месторождениях, где ведется опережающее бурение, - окончание  работ  по опрессовке эксплуатационной колонны на герметичность, без проведения работ по перфорации;

при бурении нагнетательных скважин, скважин на ПХГ и прочих скважин - выполнение всех  работ,  предусмотренных  проектом   строительства скважин и включенных в согласованный с заказчиком план работ по строительству скважин,  что подтверждается актом на окончание строительства скважин;

в разведочном бурении:

выполнение всех  работ по испытанию (опробованию) объектов,  предусмотренных проектом и включенных в согласованный с  заказчиком  план работ. В случаях возврата на ранее испытанный объект для передачи разведочной скважины в эксплуатацию, она считается законченной строительством  только  после  выполнения всех работ,  связанных с возвратом на этот объект (горизонт).

66. По скважинам, испытание (опробование) объектов в которых производилось только испытателями пластов в процессе бурения,  окончанием строительства  является  дата прекращения работ по испытанию на данной скважине, оформленная соответствующим актом (протоколом).

67. В  том случае,  когда опорные,  параметрические,  поисковые, разведочные или эксплуатационные  скважины  передаются  для  испытания (опробования)  намеченных  объектов специализированным организациям по испытанию или нефтегазодобывающим организациям, такие скважины показываются в отчете как законченные строительством только после выполнения работ по их испытанию (опробованию).

68. В число  законченных  строительством  скважин  включаются  все скважины,  законченные строительством (испытанием, опробованием) в отчетном году,  независимо от времени окончания бурения, а также скважины, выполнившие свое назначение без проведения испытания (опробования) объектов,  прекращение работ на которых оформлено соответствующим актом.

69. В число законченных строительством скважин не включаются:

скважины, прекращенные бурением по техническим причинам;

скважины, прекращенные испытанием по техническим причинам;

скважины, ликвидированные в соответствии с инструкцией о порядке ликвидации и  консервации нефтяных и газовых скважин и оборудования их устьев и стволов,  утвержденной постановлением Госгортехнадзора России 19 августа 1994 года № 51 .

В отдельных случаях, когда скважины, ликвидированные в соответствии  с  вышеуказанной  инструкцией Госгортехнадзора России,  достигли проектной глубины или проектного горизонта, и  по  результатам  бурения которых могут  быть сделаны определенные выводы для бурения близлежащих скважин,  при разрешении вышестроящей организации они  могут  быть включены в количество скважин, законченных бурением и соответственно законченных строительством.

70. К скважинам,  давшим нефть,  относятся только те скважины,  при испытании которых получены промышленные притоки нефти,  включая нагнетательные скважины,  первоначально вводившиеся для добычи нефти. Скважины, давшие непромышленные притоки нефти и подлежащие ликвидации, относятся к "сухим" скважинам.

Скважины, давшие непромышленные притоки нефти, но принятые нефтегазодобывающими организациями как нагнетательные, контрольные, поглощающие,  приводятся в отчете соответственно по  строкам  "нагнетательные", "контрольные" и "прочие".

71. К скважинам,  давшим газ,  относятся только те скважины,  при испытании которых получены промышленные притоки газа или газового конденсата.

Скважины, давшие непромышленные притоки газа или газового конденсата и подлежащие ликвидации, относятся к "сухим" скважинам.

Скважины, давшие непромышленные притоки газа или газового конденсата,  но принятые нефтегазодобывающими организациями как нагнетательные,  контрольные,  поглощающие, приводятся в отчете соответственно по строкам "нагнетательные", "контрольные" и "прочие".

72. К скважинам, давшим йодо-бромную и техническую воду, относятся скважины,  давшие промышленные притоки соответствующей воды и предназначенные для дальнейшей эксплуатации на йодо-бромную,  термальную и техническую воду. Сюда же относятся и водозаборные скажины, предназначенные для добычи воды, идущей на поддержание пластового давления (повышение нефтеизвлечения).

Скважины, давшие  при  испытании  пластовую воду,  непромышленные притоки йодо-бромной,  термальной и технической воды и подлежащие ликвидации, относятся к "сухим" скважинам.

Скважины, давшие  пластовую  воду,  непромышленные  притоки   йодо-бромной, термальной и технической воды и принятые нефтегазодобывающими организациями как нагнетательные, контрольные, поглощающие, показываются  в отчете соответственно по строкам "нагнетательные",  "контрольные",  "прочие" (для поглощающих),  а не по строке "сухие и выполнившие свое назначение без проведения испытания (опробования)".

73. К скважинам сухим и выполнившим назначение без проведения  испытания относятся все скважины,  подлежащие ликвидации, в которых либо не проводилось испытание ни в процессе бурения,  ни после его  окончания,  либо  в  процессе испытания были получены непромышленные притоки нефти, газа или газового конденсата, йодо-бромной, термальной и технической воды, а также промышленные притоки пластовой воды.

Скважины сухие и выполнившие назначение без проведения  испытания и  принятые  нефтегазодобывающими  организациями  как  нагнетательные, контрольные,  поглощающие, приводятся в отчете соответственно по строкам "контрольные", "нагнетательные" или "прочие" (для поглощающих).

74. К нагнетательным скважинам относятся все  скважины,  принятые нефтегазодобывающими организациями как нагнетательные,  за исключением скважин, первоначально введенных этими организациями в эксплуатацию на  нефть.

75. К контрольным скважинам относятся все скважины принятые нефтегазодобывающими организациями как контрольные (пьезометрические, наб-                    людательные).

76. К прочим скважинам относятся все скважины, принятые нефтегазодобывающими организациями как оценочные, поглощающие, для подземного хранения газа,  а также скважины, в результате испытания которых выявлены полезные компоненты, не предусмотренные в данном разделе, но подлежащие сдаче для дальнейшей эксплуатации.

77. Из общего числа скважин,  законченных строительством, выделяются скважины, законченные строительством на природный газ.

К ним следует относить только те скважины,  которые в плане бурения были предусмотрены как бурение на газ или газовый конденсат, независимо от фактических результатов испытания и дальнейшего их использования.

78. Суммарный метраж показывается в отчете по  скважинам,  законченным строительством на природный газ в отчетном году, и выражается в их суммарной глубине, т.е. по каждой скважине от "нуля" до фактического забоя, независимо от того, когда скважина начата и закончена бурением - в отчетном году или в предыдущем.

По скважинам,  бурение  которых  велось  с  использованием части ствола ранее пробуренных скважин, суммарный метраж показывается с учетом использованной части ствола ранее пробуренной скважины.

По многозабойным скважинам суммарный метраж показывается по  глубине основного ствола скважины.

79. Из общего числа скважин,  законченных строительством на  природный газ, выделяются скважины, давшие нефть и давшие газ. Порядок их учета изложен соответственно в п. 71 настоящей Инструкции.

80. Из общего числа скважин,  законченных строительством в разведочном бурении, выделяются поисковые и разведочные скважины. Сумма поисковых и разведочных скважин может быть меньше общего числа законченных строительством за счет опорных и параметрических.

81. К ликвидированным скважинам относятся все скважины,  на которые к моменту составления отчета имеются утвержденные  акты  (приказы) об их ликвидации.

82. К ликвидированным   скважинам,   сданным   нефтегазодобывающим организациям,  следует  относить  все законченные строительством сухие или выполнившие свое назначение скважины, переданные нефтегазодобывающим организациям, на которые оформлены документы о ликвидации, независимо от того, кто их оформляет - управление буровых работ или нефтегазодобывающая организация.

83. К скважинам,  ликвидированным по техническим причинам, следует относить скважины,  ликвидированные вследствие некачественной проводки или аварий в процессе бурения или испытания.

Суммарный метраж  скважин,  ликвидированных по техническим причинам,  учитывается по каждой скважине - от "нуля" до фактического  забоя, независимо от того,  когда скважина начата бурением -  в отчетном году или в предыдущие.

Станко-месяцы бурения  скважин,  ликвидированных  по  техническим причинам,  определяются делением всего календарного времени нахождения этих скважин в бурении на 720.

Календарное время бурения учитывается с даты  начала  бурения  до принятия  решения о прекращении аварийных работ и ликвидации скважины, независимо от того,  когда скважина начата бурением - в  отчетном  году или в предыдущие.

Раздел 10. Затраты времени на строительство буровых, закон-

ченных вышкостроением  и  монтажом обрудования в

отчетном году.

84. Показатели  этого раздела характеризуют трудоемкость вышкостроения и монтажа буровых, а также сменность производства работ.

85. По  строке "Количество буровых,  законченных вышкостроением и монтажом в отчетном году" показываются все буровые,  законченные  вышкостроением  и монтажом в отчетном году,  независимо от года начала их строительства.

Окончанием вышкостроения  является  дата  окончания всех работ по строительству вышки и монтажа оборудования на  данной  скважино-точке, оформленная соответствующим актом.

86. Календарное время строительства буровых и монтажа  оборудования показывается в часах по всем буровым, законченным вышкостроением и  монтажом в отчетном году с начала вышкостроения до его  окончания,  из расчета  24 ч. в сутки,  независимо от фактического режима работы вышкомонтажных бригад - в одну смену, в две смены, круглосуточно или в световой день.

Выходные и праздничные дни включаются в календарное время  строительства из расчета 24 ч. в сутки,  и при отсутствии в эти дни работ по установленному режиму это время полностью включается в итог межсменных  перерывов.

Календарное время строительства буровых  и  монтажа  оборудования включает:

время, затраченное на устройство фундаментов и привышечных сооружений;

время, затраченное на монтаж бурового оборудования;

время внутрисменных  простоев  в процессе строительства буровых и монтажа оборудования;

время ремонтных работ, имевших место в период проведения работ по вышкостроению и монтажу оборудования;

время работ по ликвидации аварий и брака,  имевших место в период проведения работ по вышкостроению и монтажу оборудования;

время межсменных перерывов, связанных с односменной или двухсменной работой,  т.е. время с момента окончания одной смены до начала работы другой смены, включая выходные и праздничные дни.

В календарное время строительства буровых и монтажа  оборудования не включается время, затраченное на разборку вышки, привышечных сооружений и демонтаж бурового оборудования.

87. Время работы включает все время основных и вспомогательных работ по вышкостроению и монтажу оборудования.

Время ремонтных  работ и внутрисменных простоев,  имевших место в период проведения основных и вспомогательных работ по вышкостроению  и монтажу  оборудования, во время работы не включается и показывается соответственно по строке 133 и 134.

88. В  простои включаются все часы простоев из-за организационных неполадок - отсутствие оборудования,  инструмента, рабочей силы и т.п., из-за стихийных бедствий, по метеорологическим условиям и т.д.

89. Межсменные перерывы - это перерывы в работе вышкомонтажных  бригад,  вызванные  установленной для данной скважины организацией работы бригад (вахт) в одну или две смены.

90. Все показатели по буровым,  законченным вышкостроением и монтажом в отчетном году распределяются по группам:

первичный монтаж;

передвижки на кустах.

91. К буровым,  законченным первичным монтажом,  следует относить все буровые, смонтированные как из элементов (буровое и силовое оборудование, металлоконструкции и т.п.), так и из крупных и мелких блоков, поступивших от завода - изготовителя.

В эту  графу  следует  также включать буровые,  смонтированные из                           элементов поступивших с других буровых.

Буровые, смонтированные из блоков, поступивших с других буровых, ремонтной базы в эту графу включать не следует.

92. К буровым, законченным вышкостроением пережвижкой, относятся только те буровые,  которые сооружаются при кустовом  бурении  скважин методом передвижки соответствующих узлов буровой установки по железнодорожному,  шпалотрубному основанию или другим путям на расстояния  5, 15 м и более.

Раздел 11. Показатели по скважинам, законченным бурением  в

отчетном году

93. Показатели этого раздела служат для определения средних  глубин пробуренных скважин и продолжительности их бурения.

94. В показатели на природный газ следует включать данные  только по тем скважинам, которые в плане бурения были предусмотрены как бурение на газ или газовый конденсат,  независимо от фактических результатов дальнейшего их использования. Данные по законченным бурением скважинам для подземного хранения газа в эту строку не включаются. Они показываются по дополнительной строке "на подземное хранение газа".

95. Порядок учета скважин,  законченных бурением,  изложен в п.64 настоящей Инструкции.

96. Суммарный метраж показывается по всем скважинам,  законченным бурением в отчетном году, и выражается в их суммарной глубине, т.е. по каждой скважине от "нуля" до фактического забоя,  независимо от  того, когда скажина начата бурением - в отчетном году или в предыдущие годы.

По скважинам, бурение которых велось с использованием части ствола  ранее пробуренных скважин,  суммарный метраж показывается дробью - в числителе фактически пройденный метраж, т.е. глубина скважины за минусом использованной части ствола ранее пробуренной скважины, в знаменателе - вся глубина скважины (от "нуля" до фактического забоя).

По многозабойным  скважинам  суммарный  метраж также показывается дробью - в числителе общая проходка всех стволов скважины, в знаменателе - глубина основного ствола скважины.

Расчет средней глубины скважины производится по величине  проходки, указанной в знаменателе.

Расчет скорости бурения производится по величине  проходке,  указанной в числителе.

97. Календарное время бурения показывается в отчете по  скважинам, законченным бурением, и учитывается с даты начала бурения до его окончания независимо от того,  когда скважина начата  бурением - в  отчетном году или в предыдущие годы.

Раздел 12. Основные показатели испытания (опробования)

по скважинам,  законченным строительством в

отчетном году (с начала испытания)

98. Показатели данного раздела характеризуют объем работ по испытанию (опробованию) скважин и их трудоемкость.

В этот раздел должны включаться данные по  всем  скважинам,  полностью законченным строительством в отчетном году,  независимо от времени начала испытания (опробования) первого  объекта  и  применявшихся способов испытания (в процессе бурения или после его окончания), включая скважины, выполнившие назначение без проведения испытания.

Скважины, прекращенные  бурением  или  испытанием  по техническим причинам, в данный раздел не включаются.

99. Порядок учета скважин,  законченных строительством, изложен в пп.65-69 настоящей Инструкции.

100. По  строке "законченные испытанием (опробованием) после окончания бурения" показываются все скважины,  испытанные в отчетном  году после окончания бурения, независимо от времени окончания бурения.

Если испытание объектов в скважине проводились и в процессе бурения,  и  после окончания бурения,  то в данном разделе скважина должна  показываться как испытанная после окончания бурения.

101. По  строке "законченные испытанием (опробованием) в процессе бурения" показываются скважины,  законченные строительством в отчетном году  и  испытанные только в процессе бурения по системе "сверху-вниз" или "снизу-вверх" (т.е.  скважины,  в которых после окончания  бурения испытание в колонне проводиться не будет).

К скважинам, законченным испытанием (опробованием) в процессе бурения, относятся такие скважины, в которых все объекты испытаны (опробованы) с помощью пластоиспытателя на трубах или опробователя  пластов на  каротажном  кабеле  по  мере их вскрытия,  т.е.  по системе "сверху-вниз" или после достижения скважиной конечной (проектной)  глубины, т.е.  по системе "снизу-вверх". При углублении скважин они относятся к законченным испытанием в процессе бурения в том случае, если опробование углубленного интервала проводилось с помощью пластоиспытателя и на основе полученных результатов принято решение  об  окончании  скважины бурением и одновременно строительством без спуска эксплуатационной колонны.

По строке "законченные испытанием в процессе бурения" показываются также скважины,  в которых для получения окончательных заключений о характере  ее продуктивности по геолого-техническим соображениям спускается "хвостовик" эксплуатационной колонны с цементированием его  или без цементирования,  и по результатам испытания пластоиспытателем принято решение об окончании скважины бурением и одновременно  строительством без наращивания колонны до устья.

В случаях,  когда по результатам испытания объекта в "хвостовике" эксплуатационной  колонны принимается решение о наращивании колонны до устья с проведением последующих работ  по  испытанию  данного  объекта (спуск НКТ и вызов притока) или других объектов, такая скважина считается законченной испытанием после окончания бурения и  учитывается  по строке 151, а объекты - соответственно в 2, 3 и 4.

102. По строке" выполнившие назначение  без  проведения  испытания (опробования)" показываются скважины,  законченные в отчетном году бурением и одновременно строительством,  выполнившие свое назначение без испытания в процессе бурения и не подлежащие испытанию после окончания бурения.

103. По строке "после опрессовки без проведения перфорации" показываются скважины, пробуренные на площадях, ожидающих окончания обустройства  промыслов,  скважины на подземных хранилищах газа,  ожидающие пробной эксплуатации хранилища,  наблюдательные (контрольные) скважины по  контролю за разработкой газовых месторождений и подземных хранилищ газа геофизическими  методами,  а  также  контрольные,  нагнетательные скважины,  в  которых не проводилось испытанием ни в процессе бурения, ни после его окончания.

104. Фактическое количество скважин, законченных строительством с начала года, должно равняться аналогичным данным, показанным в разделе 14.  "Основные  показатели по скважинам,  законченным строительством в отчетном году", в графе 9, по строке 161.

Количество испытанных объектов

105. Под объектом понимается интервал в скважине, подлежащий                              испытанию на приток.

В случае отбора в отдельном объекте (интервале) нескольких проб с помощью испытателей пластов на трубах или опробователей пластов на каротажном кабеле,  в отчете их следует показывать как  один  объект,  а время,  затраченное на их испытание (опробование), должно показываться суммарно по затратам на все отобранные в  данном  объекте  (интервале) пробы.

В случаях совместного испытания (опробования) пластоиспытателем на трубах  за  один  рейс такого интервала скважины,  в котором находятся несколько самостоятельных горизонтов (пластов),  данный  рейс  следует  учитывать как испытание (опробование) одного объекта.

106. Количество испытанных объектов учитывается в данном  разделе в целом по всей скважине,  независимо от времени их испытания (опробования), и показывается раздельно:

испытанные после окончания бурения;

испытанные в процессе бурения с помощью испытателей  пластов  на трубах и опробователей на каротажном кабеле.

По скважинам,  законченным испытанием (опробованием) после окончания  бурения,  учитываются все объекты,  испытанные в этих скважинах как после окончания бурения, так и в процессе бурения.

В случаях, когда один и тот же объект в одной скважине испытывается и в процессе бурения, и после окончания бурения - такой объект должен учитываться дважды: в графе 2 и 4.

107. Из общего количества объектов, законченных испытанием после окончания  бурения (графа 2),  выделяется количество объектов,  давших промышленный приток (графа 3).  К ним следует относить объекты,  давшие промышленные притоки нефти, газа, йодо-бромной, термальной или технической воды (из водозаборных скважин),  и предназначенные для эксплуатации соответственно на нефть,  на газ,  на йодо-бромную,  термальную или техническую воду. Объекты, давшие промышленные притоки технической воды,  но  не предназначенные для эксплуатации на техническую воду,  и подлежащие ликвидации и ликвидированные, не включаются в графу 3.

108. Если  при  испытании  объектов в процессе бурения или после окончания бурения не были получены результаты по техническим  причинам (неполадки  в  пластоиспытателе или в пакерующем устройстве) или из-за геологических осложнений, то такие объекты не включаются в число испытанных.  Операции  по  спуску  инструмента с пластоиспытателями в этих случаях следует считать холостыми рейсами.  Время,  затраченное на холостые рейсы, учитывается полностью как календарное и производительное (вспомогательные работы).

Время испытания скважин после окончания бурения

109. Календарное время испытания скважин после окончания бурения приводится в этом разделе по всем скважинам,  законченным испытанием с начала отчетного года и указанным в графе 1 по строке 151.

110. Календарное время испытания после окончания бурения включает  все время с момента окончания бурения до момента окончания испытания всех объектов в скважине и учитывается в часах,  из расчета 24 ч. в сутки, независимо от фактической организации работ по испытанию - в одну смену,  в две смены или круглосуточно,  включая время ожидания  начала испытания, выходные и праздничные дни.

111. В календарное время испытания после  окончания  бурения  не включается:

время, затраченное на испытание (опробование) объектов в процессе бурения;

время нахождения скважин в консервации,  оформленной в соответствии  с действующими положениями о консервации (с даты подписания акта на консервацию);

время ожидания  сдачи  скважин нефтегазодобывающей организацией, т.е.  время с конца испытания последнего объекта до подписания акта  о передаче скважин нефтегазодобывающим организациям.

112. Из календарного времени испытания после  окончания  бурения выделяется:

производительное время работ по испытанию;

время ожидания испытания, вызванное кустовым бурением.

113. В производительное время испытания скважин  после  окончания бурения включаются:

время, затраченное на работы по испытанию;

время ремонта оборудования,  производившегося при выполнении работ по испытанию и в процессе борьбы с осложнениями;

время, затраченное на ликвидацию осложнений.

Перечень работ по испытанию скважин изложен в п. 125 настоящей Инструкции.

Ремонт оборудования,  производившийся при  выполнении  работ  по ликвидации аварий и брака,  в производительное время испытания скважин после окончания бурения не включается.

114. К времени ожидания испытания, вызванного спецификой кустового строительства скважин, относятся:

ожидание законченными бурением скважинами окончания бурения последующих скважин куста;

ожидание передвижки  бурового станка на допустимое расстояние от устья осваиваемой скважины;

ожидание и  выполнение работ по обвязке устья скважины выкидными линиями с групповыми замерными установками "Спутник";

строительство фундамента под СКН и его ожидание;

другие работы, без выполнения которых не могут быть начаты работы по испытанию (опробованию) пробуренных скважин куста.

115. Если скважина испытывалась и после окончания бурения,  и  в процессе бурения, то время затраченное на испытание (опробование) объектов в процессе бурения,  учитывается отдельно по графам "время испытания объектов в процессе бурения".

Время испытания объектов в процессе бурения

с помощью  испытателей пластов   на   трубах и

опробователей  пластов  на каротажном кабеле.

116. По  этим графам приводится время,  затраченное на испытание (опробование) объектов в процессе бурения по двум группам скважин, законченных строительством в отчетном году:

по скважинам, законченным испытанием (опробованием) после окончания бурения;

по скважинам,  законченным испытанием  (опробованием)  только  в процессе бурения.

Затраты времени на испытание (опробование) объектов  в  процессе бурения  по скважинам,  законченным строительством в отчетном периоде, показываются суммарно за весь период  бурения,  с  начала  опробования первого объекта до окончания последнего, независимо от системы опробования  - "сверху-вниз",  т.е.  по  мере  вскрытия  объектов,  или  "снизу-вверх", т.е. после достижения проектной глубины скважины.

Время, затраченное на испытание объектов в процессе бурения, показывается  в  отчете  суммарно по всем объектам,  опробование которых проводилось испытателями пластов на трубах и опробователями пластов на каротажном кабеле.

Затраты времени на испытание объектов в процессе бурения  с  помощью  испытателей  пластов на трубах и опробователей пластов на каротажном кабеле,  включая время холостых рейсов,  показываются по объектам, указанным в графе 4.

117. Календарное время испытания (опробования) каждого объекта в процессе бурения учитывается из расчета 24 ч. в сутки от начала его испытания до его окончания, включая затраты времени на ликвидацию осложнений,  аварий,  брака, простои и ремонтные работы, происшедшие в процессе опробования объекта испытателями пластов.

Началом испытания  объекта  в  процессе  бурения  следует считать окончание подъема бурильного инструмента (после работы  по  углублению скважины  основным диаметром) для подготовки к спуску пластоиспытателя  или к бурению зумпфа.

Окончанием испытания объекта в процессе бурения считается:

для вышележащих горизонтов,  опробование которых производится по мере  их  вскрытия,  - начало работ по углублению (расширению) скважины основным диаметром;

для последнего  (нижнего)  горизонта - окончание работ по выбросу инструмента на мостки после промывки и изоляции ствола  скважин,  а  в случае  последующего  спуска эксплуатационной колонны - окончание работ  по подъему испытателя пластов;

для скважин,  в  которых опробование объектов пластоиспытателями производилось после достижения  проектной  глубины  по  системе  "снизу-вверх",  календарное  время опробования учитывается непрерывно,  до окончания опробования последнего (верхнего) горизонта.

118. В производительное время испытания (опробования) объектов в процессе бурения включается:

время подготовительно-вспомогательных работ;

время бурения зумпфа;

время спуска и подъема инструмента и приборов для испытания данного объекта в скважине;

время, затраченное на работы по вызову притока из пласта,  остановку на восстановление пластового давления с  регистрацией  показаний глубинным  манометром  и на определение других параметров пласта любым способом;

время проработки  и  промывки  перед спуском испытателя пластов, промывки и смены раствора после его подъема;

время, затраченное на  геофизические работы для определения ин-                        тервала установки пакера;

время ремонта оборудования,  производившегося при выполнении выше-перечисленных работ;

время  ликвидации  осложнений и ремонтных работ в процессе борьбы с ними.

Простои и межсменные перерывы,  имевшие место при выполнении вышеперечисленных работ,  а также ремонт  оборудования,  производившийся при выполнении работ в процессе борьбы с авариями и браком, в производительное время не включается,  а отражаются в календарном времени испытания (опробования) объектов в процессе бурения.

119. При технически неудачном испытании (опробовании) объектов в процессе  бурения с помощью пластоиспытателя на трубах или на каротажном кабеле (см.  п.108 настоящей Инструкции) затраты календарного времени  на холостые операции (неудачные рейсы) включаются как все календарное время, так и в производительное время испытания.

Раздел 13.   Баланс  календарного  времени  испытания

(опробования) скважин   после  окончания

бурения за отчетный год (по всем  скважинам,

законченным  испытанием и находящимся в испытании)

120. В  этом  разделе приводятся затраты времени на испытание (и его ожидание) за год только по  тем  скважинам,  которые  испытывались после  окончания  бурения.

Началом испытания скважины после окончания бурения является дата окончания бурения,  оформленная в  установленном  порядке.

Окончание испытания  скважины  определяется  в  соответствии   с пп. 65-69 настоящей Инструкции.

Баланс времени работ по испытанию составляется по скважинам, которые испытывались в отчетном году после окончания бурения, независимо от того,  закончена скважина испытанием или находится в испытании  на конец отчетного года и независимо от времени окончания бурения.

121. В баланс времени испытания после окончания бурения не включается:

время, затраченное на испытание (опробование) объектов в процессе бурения с помощью испытателей (опробователей) пластов;

время проведения работ по установке изоляционно-цементного моста после  испытания последнего объекта с целью ликвидации скважины или ее                                 консервации;

время нахождения скважин в консервации,  оформленной в соответствии с действующим положением о консервации;

время ожидания  сдачи  скважин нефтегазодобывающим организациям, т.е.  время с конца испытания последнего объекта до подписания акта  о передаче скважины в нефтегазодобывающую организацию.

122. Календарное время испытания скважин после окончания бурения учитывается в часах из расчета 24 ч. в сутки,  независимо от фактической организации работ по испытанию - в одну  смену,  в  две  смены  или круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

123. Все календарное время по испытанию (опробованию) расшифровывается  по  видам работ и простоев и должно равняться сумме их часов в соответствии с указаниями на бланке формы.

124. Время,  затраченное на испытание скважин,  состоит из работ  по испытанию, ремонта оборудования и работ по ликвидации осложнений.

В непроизводительные  затраты времени при испытании скважин включается время работ по ликвидации аварий и брака, ремонтно-изоляционные работы и простои.

125. Время,  затраченное на работы по испытанию скважин, включает в себя:

время спуска и подъема инструмента и приборов для испытания скважины (желонки, сваба, пробоотборника и др.);

время проведения перфорации;

время, затраченное  на  работы  по вызову притока из пласта любым методом;

время, затраченное  на  определение  дебита  и  других параметров пласта любым способом;

время установки  разделительного  цементного моста и проверки его герметичности;

время герметизации  и оборудования устья скважины противовыбросовой арматурой;

время подготовки скважины к прострелочным работам;

время демонтажа буровой установки (после окончания бурения или  в процессе испытания) и монтажа передвижного агрегата или другого оборудования для проведения испытания (опробования), включая подготовительные работы к ним;

время подготовки к проведению солянокислотных и других обработок, гидроразрыва, закачки изотопов и т.п.;

время замера длины НКТ, их шаблонирования;

время других подготовительно-вспомогательных работ.

Простои, межсменные перерывы и ремонтные  работы,  имевшие  место при выполнении работ по испытанию скважин, включаются в соответствующие элементы календарного времени испытания,  т.е. в простои или ремонтные работы.

126. В графе "ремонт оборудования" показываются  затраты  времени на ремонт оборудования, который имел место при проведении работ по испытанию и ликвидации осложнений.

Ремонтные работы, выполняемые в процессе ликвидации аварий и брака, в эту графу не включаются, а отражаются в графе "работы по ликвидации аварий и брака".

127. К работам по ликвидации осложнений относятся все виды изоляционных работ, при условии, что в процессе цементирования эксплуатационной колонны не было отступления от технического проекта и планов работ: изоляция пластовых вод и устранение межколонных перетоков (проявлений), укрепление цементного кольца и т.д.

128. Под  работами  по ликвидации аварий и брака следует понимать все виды работ по ликвидации аварий и брака,  происшедших по вине  исполнителей  работ или вызванных отступлением от технического проекта и планов работ:  ловильные работы (работы по  извлечению  оставшегося  в скважине инструмента и посторонних предметов), повторные установки цементных разделительных мостов из-за их некачественности  по  различным причинам, работы по освобождению зацементированных насосно-компрессорных труб, по устранению нарушений колонн и т.п.

Во время  работ  по ликвидации аварий и брака включается и ремонт оборудования,  имевших место при выполнении работ по ликвидации аварий и брака,  а также работы по устранению негерметичности колонны,  выявленной в процессе испытания скважины.

При заполнении  этого  показателя  в  отчете  данные записываются дробью: в числителе - все часы по ликвидации аварий и брака, в знаменателе - в том числе часы аварийных работ.

129. В графе "простои - всего" показываются  все  простои,  имевшие место в процессе испытания скважин после окончания бурения,  время которых расшифровывается на следующие составляющие:  ожидание испытания, межсменные перерывы, внутрисменные простои.

130. Время ожидания испытания (опробования)  учитывается  с  даты окончания бурения до начала работ по испытанию первого объекта из расчета 24 ч. в сутки, включая праздничные и выходные дни.

Во время ожидания испытания включаются перерывы в работе, вызванные спецификой кустового строительства скважин. Они связаны с ожиданием  окончания бурения последующих скважин куста, ожиданием передвижки бурового станка на допустимое расстояние от устья осваиваемой  скважины,  ожидание  и  выполнение работ по обвязке устья скважины выкидными линиями с групповыми замерными установками  "Спутник",  строительством фундамента под СКН и его ожиданием и другими работами,  без выполнения  которых не могут быть начаты работы по испытанию (опробованию).

Время на монтаж - демонтаж буровых установок и передвижных агрегатов не включается во время ожидания испытания (опробования) и относится  к  производительному  времени испытания (подготовительно-вспомогательные работы).

Примечание. Целодневные простои после демонтажа буровой установки или после окончания монтажа передвижного агрегата до начала  работ  по испытанию первого объекта следует относить ко времени ожидания испытания.

131. Межсменные перерывы - это перерывы в работе по испытанию скважины, вызванные установленной организацией работы бригад (вахт) в одну или две смены, включая праздничные и выходные дни.

132. Внутрисменные простои - это простои, вызванные различными организационными причинами (отсутствие оборудования,  инструмента, рабочей силы,  из-за непогоды, стихийных бедствий и т.д.) как в процессе работ по  испытанию (опробованию),  так и в процессе работ по ликвидации осложнений, аварий, брака и ремонтных работ.

Учет целодневных  простоев  ведется из расчета 24 ч. в сутки.  При организации работ в три смены,  т.е. круглосуточно, целодневные простои учитываются как внутрисменные и составляют 24 ч. в сутки; при организации работ в две смены - целодневные простои будут состоять из  16 ч. внутрисменных простоев и 8 ч. межсменных перерывов; при организации работ в одну смену - 8 ч. внутрисменных простоев и 16 ч. межсменных  перерывов.

Раздел 14. Основные показатели по скважинам, законченным

строительством в отчетном году

133. В разделе приводятся  показатели,  характеризующие  трудоемкость  сооружения  скважин  различной глубины на всех этапах их строительства.

Все скважины,  законченные  циклом строительства в отчетном году, распределяются по группам, в зависимости от их фактической глубины.

134. Суммарный метраж скважин, законченных циклом строительства в отчетном году,  выражается в их суммарной глубине,  т.  е.  по  каждой скважине - от "нуля" до фактического забоя,  независимо от того,  когда скважина начата и закончена бурением - в отчетном году или в предыдущие.

По скважинам, бурение которых велось с использованием части ствола ранее пробуренных скважин,  суммарный метраж показывается дробью: в числителе - метраж, фактически пройденный по этим скважинам, т.е. глубина скважины за минусом использованной части ствола  ранее  пробуренной скважины, в знаменателе - вся глубина скважины (от "нуля" до фактического забоя).

По многозабойным  скважинам  суммарный  метраж также показывается дробью:  в числителе - общая проходка всех стволов скважины, в знаменателе - глубина основного ствола скважины.

Распределение многозабойных скважин по глубинам  производится  по величине проходки основного ствола скважины,  приведенной в знаменателе. Расчет средней глубины скважин и проверка правильности распределения  всех скважин по глубинам также производится по величине проходки, указанной в знаменателе. Расчет скоростей и проходки за долбление производится исходя из общей проходки всех стволов скважины,  указанной в числителе.

135. Количество долблений по скважинам, законченным циклом строительства в отчетном году, учитывается суммарно по всем скважинам с начала их бурения до окончания, но без долблений, связанных с ликвидацией аварий, осложнений, брака и т.п. Порядок учета количества долблений  по скважинам,  законченным циклом строительства,  соответствует в этом смысле порядку учета числа долблений в разделе "Показатели работы  долот" т.е. учитываются только долбления (рейсы), давшие проходку по углублению основного ствола скважины.

По скважинам, бурение которых велось с использованием части ствола ранее пробуренных скважин,  и по многозабойным скважинам количество долблений  учитывается полностью в соответствии с фактически выполненным по ним объемом работ,  т.е. без учета части ствола ранее пробуренной скважины.

136. Все календарное  время  строительства  скважин,  законченных циклом строительства в отчетном году, должно равняться сумме:

каледарного времени вышкостроения и монтажа  оборудования  каждой скважины;

календарного времени бурения каждой скважины;

календарного времени  испытания (опробования) после окончания бурения и в процессе бурения по каждой скважине.

По скважинам, бурение которых велось с использованием части ствола ранее пробуренных скважин, и по многозабойным скважинам календарное время строительства учитывается полностью в соответствии с фактическими затратами времени, т.е. без учета времени строительства части ствола ранее пробуренной скважины.

Продолжительность строительства скважин и  отдельных  его  этапов определяется  делением  соответствующего календарного времени на количество скважин, законченных строительством.

137. Календарное  время  вышкостроения  и монтажа оборудования по скважинам,  законченным строительством в отчетном году,  учитывается с даты  фактического начала вышкомонтажных работ на данной скважино-точке, оформленной соответствующим актом, до даты окончания вышкостроения и  монтажа  оборудования по каждой скважине,  из расчета 24 ч. в сутки, включая праздничные и выходные дни, независимо от того, когда производились эти работы - в отчетном году или в предыдущие.  Порядок учета календарного времени вышкостроения изложен в пп.86-89 настоящей Инструкции.

138. Календарное время бурения по скважинам,  законченным  циклом строительства в отчетном году, учитывается с даты начала их бурения до даты окончания бурения по каждой скважине,  независимо от того,  когда производилось бурение - в отчетном году или в предыдущие.

Из итога календарного времени бурения выделяются:

время долбления - время работы долот по углублению основного ствола скважины;

время спуска и подъема инструмента - время спуска, подъема и наращивания бурильного инструмента в процессе нормального хода бурения;

время крепления - время, затраченное на все виды основных и вспомогательных работ,  связанных с креплением скважин,  за исключением повторных заливок из-за неудачного цементажа,  забойных заливок, работ по креплению,  связанных с ликвидацией осложнений, аварий или брака и без простоев и ремонтных работ, имевших место в период крепления скважин;

время вспомогательных работ - время, затраченное на вспомогательные работы только в процессе нормального хода бурения,  без простоев и ремонтных работ,  имевших место в период проведения вспомогательных  работ;

работы по ликвидации осложнений в бурении без  связанных  с  ними простоев и ремонтных работ;

работы по ликвидации аварий и брака в бурении без связанных с ними  простоев,  включая  ремонтные  работы в период ликвидации аварий и брака;

все простои в бурении, независимо от их причин.

Порядок учета календарного времени бурения изложен в разделе  3 настоящей Инструкции.

139. Календарное время испытания (опробования) скважин, законченных циклом строительства в отчетном году, складывается:

из календарного времени испытания и его ожидания по этим  скважинам после окончания бурения,  которое учитывается с даты окончания бурения до окончания испытания всех объектов,  независимо от того, когда скважина закончена бурением - в отчетном году или в предыдущие;

из календарного времени испытания (опробования) объектов  в  процессе бурения,  которое учитывается по всем объектам независимо от того, когда проводились эти работы - в отчетном году или в предыдущие.